## Slide 1: Arquitetura de Computadores Resumo da Aula 5 – Sistemas de numeração
Prof. Rubens L. Sant’Anna

## Slide 2: Objetivos de aprendizagem
Conceituar os sistemas de numeração.
Identificar os sistemas numéricos.
Desenvolver os cálculos para conversão dos tipos de sistemas (decimal, binário, octal, hexadecimal).

## Slide 3: Contextualização
Na UIA 1, vimos os conceitos básicos de um sistema computacional, os principais elementos que o compõem e os mecanismos básicos que permitem ao computador computar. Como computar é fazer cálculos, no sentido lato da palavra, e sendo essa a principal atividade de um computador, precisamos entender como um computador executa cálculos.

## Slide 4: Sistemas de Numeração
O que é??
“O conjunto dos símbolos utilizados para a representação de quantidades e as regras que definem a forma de representação”

## Slide 5: Sistemas de Numeração
Um Sistema de numeração é determinado fundamentalmente pela base, que é o número de símbolos utilizado. A base é o coeficiente que determina qual o valor de cada símbolo de acordo com a sua posição.

## Slide 6: Sistemas de Numeração
Os sistemas de numeração atuais são sistemas posicionais:
O valor relativo que cada símbolo ou algarismo representado depende do seu valor absoluto e da sua posição em relação à virgula decimal. O valor relativo está diretamente ligado ao valor da base do sistema de numeração.

## Slide 7: Sistemas de Numeração
Sistema Decimal
Sistema Binário
Sistema Octal
Sistema Hexadecimal

## Slide 8: Teorema Fundamental da Numeração
Trata-se de um teorema que:
Relaciona uma quantidade expressa em qualquer sistema de numeração com a mesma quantidade expressa no sistema decimal.

## Slide 9: Teorema Fundamental da Numeração
Suponhamos uma quantidade expressa num sistema cuja base é B e representada por X e i cada um dos dígitos representados nesta quantidade.
O índice em Xi indica a posição do dígito em relação à vírgula decimal.
As posições à esquerda da vírgula são numeradas de 0 em diante e de 1 em 1, e à direita da vírgula, a partir de –1 e com incremento –1.

## Slide 10: Teorema Fundamental da Numeração
O Teorema Fundamental da Numeração diz que o valor decimal de uma quantidade expressa em outro sistema de numeração é dado pela fórmula:
...+ X4 x B4 + X3 x B³ + X2 x B² + X1 x B¹ + X0 x Bº + X-1 x B-1 + X-2 x B-2 + X-3 x B-3 + ...

## Slide 11: Teorema Fundamental da Numeração
Exemplo:
Quantidade 201,1 expressa no sistema de numeração de base 3, utiliza os dígitos 0, 1, 2 para a representação de quantidades.
Qual será a representação da mesma quantidade no sistema decimal?

## Slide 12: Teorema Fundamental da Numeração
Exemplo:
2 x 3² + 0 x 3¹ + 1 x 3º + 1 x 3-1 = 18 + 0 + 1 + 0.333 = 19.333

## Slide 13: Sistema Decimal
Conceito:
O sistema decimal é um dos chamados sistemas posicionais que utilizam um conjunto de símbolos cujo significado depende fundamentalmente da sua posição relativa ao símbolo vírgula(.) denominado vírgula decimal, que na sua ausência supõe-se localizada implicitamente à direita.

## Slide 14: Sistema Decimal
A base do sistema decimal é o número 10, que corresponde ao número de símbolos utilizado para a representação de quantidades, que são:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

## Slide 15: Sistema Decimal
Então uma determinada quantidade poderá ser expressa da seguinte forma:
n
Nº =  (dígito)i x (base)i
i= - d

## Slide 16: Sistema Decimal
Onde:
Base = 10
i = posição em relação à vírgula
d = nº de dígitos à direita da vírgula
n = nº de dígitos à esquerda da vírgula –1
Dígito = cada um dos que compõem o número.
Esta fórmula corresponde ao TFN

## Slide 17: Sistema Binário
No sistema binário são utilizados os dígitos 1 e 0 para a representação de quantidades e é o sistema de numeração dos computadores atuais utilizados internamente pelo hardware. Portanto, sua base é 2 (número de dígitos do sistema)

## Slide 18: Sistema Binário
Para que possamos aproveitar as considerações que serão tecidas posteriormente, é necessário discutirmos o conceito lógico de bit.
Então, o que é o bit?

## Slide 19: Sistema Binário
È a forma abreviada de BInary digiT, ou dígito binário. E é a menor unidade de dado, física e/ou sua representação lógica, em um computador digital.
Circuito ligado ou desligado, passando ou não corrente elétrica etc.

## Slide 20: Sistema Binário
Desta forma, a identificação da passagem de corrente passa a ser a maneira de identificar instruções, dados, a informação de passagem de corrente passa a ser a maneira de identificar instruções, dados, informações etc.

## Slide 21: Sistema Binário
Quando determinada posição nesses circuitos componentes do computador está permitindo passagem de corrente, existe um bit ligado (ou por convenção bit com valor 1) ;
caso contrário, sem passagem de corrente, há o bit desligado (bit com valor 0).

## Slide 22: Sistema Binário
Um conjunto de quatro bits é denominado Quarteto (ex: 1001)
Um conjunto de oitos bits é denominado Octeto ou byte (ex: 10010110)
Um conjunto de 1024 bytes é chamado kilobyte ou simplesmente K

## Slide 23: Sistema Binário
1024 kilobytes formam um megabyte.
Um gigabytes é um conjunto de 1024 megabytes.

## Slide 24: Sistema Binário
Byte(b).......................1b
Kilo Byte(Kb).............1.024Kb ou 210 b
Mega Byte (Mb)..........1.024 Mb ou 220 b
Giga Byte (Gb)............1.024 Gb ou 230 b
Tera Byte (Tb).............1.024 Tb ou 240 b
Peta Byte (Pb)..............1.024 Pb ou 250 b

## Slide 25: Sistema Binário
O Computador pode trabalhar no seu dia a dia com vários sistemas numéricos, por exemplo: binário, octal, decimal, hexadecimal etc.

## Slide 26: Sistema Binário
Exercício de sala:
Qual o número decimal representado pelo número binário 1001.1? Utilizar o TFN.
Solução:
D= X₃*B³+X₂*B²+X₁*B¹+X₀*B⁰+ X-₁ * B-¹
D= 1*2³+0*2²+0*2¹+1*2⁰+ 1*2-¹
D= 8+0+0+1+0,5= 9,5

## Slide 27: Sistema Octal
É um sistema de numeração cuja base é 8, ou seja, utiliza 8 símbolos para a representação de quantidade.
Estes símbolos são:
0 1 2 3 4 5 6 7

## Slide 28: Sistema Octal
Este sistema também é um sistema posicional e a posição de seus algarismos é determinada em relação à vírgula decimal.
Caso esta não ocorra, supõe-se implicitamente colocada à direita do número.

## Slide 29: Sistema Octal
Exercício de sala:
Qual o número decimal representada pelo número octal 4701? Utilizar o TFN.

## Slide 30: Sistema Hexadecimal
É um sistema posicional de numeração cuja base é 16. Utiliza portanto 16 símbolos para a representação de quantidades.
Esses símbolos são:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

## Slide 31: Sistema Hexadecimal
São atribuídos os seguintes valores absolutos aos símbolos A, B, C, D, E e F:
Símbolo | Valor Absoluto
A B C D E F | 10 11 12 13 14 15

## Slide 32: Sistema Hexadecimal
Exercício de Sala de aula:
Qual o número decimal representado pelo hexadecimal 2CA? Utilizar o TFN

## Slide 33: FIM