## Slide 1: Arquitetura de Computadores Resumo Aula 11 – Modelos de programação
Prof. Rubens L. Sant’Anna

## Slide 2: Linguagem Simbólica
Em computação, denominamos de linguagem simbólica a uma linguagem que está associada à linguagem de máquina de um processador, simplesmente podendo-se substituir os códigos binários que representam operações e operandos por versões simbólicas, textuais.

## Slide 3: Linguagem Simbólica
Um exemplo claro de linguagem simbólica é a linguagem que podemos utilizar no programa debug para escrever um código a ser executado, ou a forma como o debug nos apresenta um código executável já em memória.
A figura 3.13 ilustra a “janela de comandos do DOS, emulada no Linux, com a decodificação de um programa denominado “rotate.com”.

## Slide 4: Linguagem Simbólica

## Slide 5: Linguagem Simbólica
Na figura, a linha que contém “u 100,11f” instrui o debug a fazer a decodificação (unassemble) do código que está armazenado em memória, desde o endereço 0100H até o endereço 011FH, inclusive, ou seja, faz o trabalho inverso do assembler.
No código apresentado a seguir, a primeira coluna, constituída totalmente do mesmo valor 07D2, representa o segmento da memória onde o código se encontra, a segunda coluna, separada por ':' da primeira, com os valores de 0100H até 011EH, representam o offset dentro desse segmento.

## Slide 6: Linguagem Simbólica
A coluna a seguir, de tamanho variável, representa o código binário da instrução correspondente àquela linha (endereço), representado em hexadecimal. O restante de cada linha representa, exatamente, o código simbólico, a que estamos nos referindo.

## Slide 7: Linguagem Simbólica
Uma observação necessária é que o debug somente trabalha com o modelo de 16 bits do processador (Intel 8086/88) e somente nos permite criar programas do tipo “.com”, que têm um modelo de memória simplificado.
Você consegue identificar o que faz este programa?
Bem, é apenas um programa de demonstração das instruções de shift e rotate no 80x86.

## Slide 8: Linguagem Simbólica
Da mesma forma com que decodificamos um programa previamente colocado na memória para formato simbólico, também podemos escrever um código em formato simbólico, que o debug tem capacidade para converter este código simbólico em código de máquina, ou seja, fazer uma montagem do código simbólico para o código que a máquina consegue interpretar.

## Slide 9: Linguagem Simbólica
De uma forma geral, poderíamos dizer que qualquer linguagem de programação que não seja a linguagem de máquina é uma linguagem simbólica. Isso não estaria errado, já que todas se utilizam de símbolos para representar instruções, dados e mais outras informações.
Contudo, o único tipo de linguagem que é denominada linguagem simbólica é uma como a que acabamos de ver, que não dispõe de outros recursos para representar uma instrução senão representar, de forma simbólica, os Opcodes e operandos, definidos e permitidos pela arquitetura da máquina. Todas as demais são chamadas, genericamente, de linguagens de alto-nível.

## Slide 10: Linguagem de Montagem
Antes de nos aprofundarmos nas linguagens de montagem (ou assembly), é preciso compreender a natureza das linguagens normalmente utilizadas em computação.
Denominamos de linguagem-fonte a linguagem na qual escrevemos um programa.

## Slide 11: Linguagem de Montagem
O código assim obtido é chamado de código-fonte e, invariavelmente, é constituído por um arquivo de texto, no qual os símbolos básicos que são utilizados para escrever o código-fonte são caracteres de texto, obviamente codificados em binário, como tudo o mais é codificado em um computador.
De outra forma, podemos escrever um programa em código-fonte em uma folha de papel, utilizando uma caneta, o que não é possível fazer com o código de máquina, que é algo abstrato, representado por “símbolos” apenas para nos facilitar seu entendimento, mas constituídos por grandezas físicas como uma tensão elétrica.

## Slide 12: Linguagem de Montagem
No ambiente de linguagem de montagem, e também para as linguagens de alto nível, chama-se de linguagem-objeto a codificação de um programa na forma que o processador é capaz de interpretar ou executar, ou seja, linguagem de máquina. O resultado dessa codificação denomina-se código-objeto, que, em síntese, é equivalente ao código de máquina.
Na realidade, veremos que o que se denomina de código-objeto pode não ser ainda uma forma efetivamente executável, restando ainda mais alguma transformação a ser feita, o processo de “ligação”, que veremos adiante.

## Slide 13: Linguagem de Montagem
O processo genérico de converter um código-fonte em um código-objeto, executável por uma máquina, é denominado de tradução.
Assim, um tradutor é o nome que se dá a um programa capaz de fazer essa conversão de códigos.

## Slide 14: Linguagem de Montagem
Existe um outro procedimento em que é possível a “execução de um programa” diretamente a partir do fonte, sem a necessidade de geração do código-objeto correspondente.
Esse é o processo chamado de interpretação, no qual, na realidade, o programa que é executado é o interpretador, que considera o código-fonte do programa alvo como dados, que serão interpretados linha a linha, e as instruções ali contidas em alto nível serão executadas por ele, o interpretador.

## Slide 15: Linguagem de Montagem
Observe que o código-fonte, que contém o programa que se deseja executar, é independente da arquitetura da máquina na qual o interpretador está sendo executado – ele é apenas um código-fonte, textual, em uma linguagem de alto nível.
Alguns interpretadores traduzem primeiro o fonte para uma forma de código-intermediário, um código que não é nem o fonte nem o código de máquina, mas algo no “meio do caminho”, que facilita o trabalho do interpretador, melhorando a eficiência do processo de interpretação.

## Slide 16: Linguagem de Montagem
Então, o que é linguagem de montagem?
Conforme a relação entre a linguagem-fonte e a linguagem-objeto, os tradutores são então classificados como:
Montador (Assembler): quando a linguagem-fonte é apenas uma representação simbólica da linguagem de máquina, havendo portanto uma estreita relação entre o código-fonte e o código-objeto.
Compilador (Compiler): quando a linguagem-fonte for uma linguagem de alto nível, como C e Pascal, que não tem qualquer relação direta com a arquitetura da máquina e nem com o código-objeto a ser gerado.

## Slide 17: Linguagem de Montagem
Linguagem de montagem, ou linguagem assembly, portanto, é aquela na qual cada instrução no código-fonte produz uma e exatamente uma instrução de máquina no correspondente código-objeto.
Em função dessa característica, cada processador necessita de uma linguagem assembly específica para ele, assim como um montador específico para traduzir o código-fonte em assembly para código-objeto ou código de máquina.

## Slide 18: Linguagem de Montagem
Muitas vezes os fabricantes produzem uma linha de processadores que, embora tenham suas características individuais, fazem parte de uma mesma “família” de processadores, que têm uma arquitetura básica comum. Nesses casos, é possível termos um único assembler atendendo toda a família, muito embora possa ser necessário informar ao assembler qual o exato modelo de máquina que se tem como alvo.
Isso ocorre, por exemplo, com os montadores existentes para a família Intel 80x86, ou a família AVR ATMega, e outros.

## Slide 19: Linguagem de Montagem
Existe normalmente muita reação a se programar em assembly, mas isso geralmente ocorre por quem nunca programou em assembly.
Assembly é uma linguagem de programação como qualquer outra. Sempre que se vai aprender uma nova linguagem, temos um pouco de dificuldade, até nos familiarizarmos com a mesma.

## Slide 20: Linguagem de Montagem
Com assembly não é diferente, mas assembly, entretanto, tem as seguintes vantagens, irrefutáveis:
velocidade – programas em assembly são os mais rápidos em tempo de execução que se pode escrever;
espaço – programas em assembly são também os que possibilitam gerar o menor código possível, mesmo com todos os recursos de otimização dos compiladores modernos;
capacidade – em assembly você pode fazer coisas que são muito difíceis, ou mesmo impossíveis de fazer, em linguagem de alto nível;
conhecimento – o conhecimento de assembly vai fazê-lo melhor conhecedor da máquina, permitindo, inclusive, escrever melhores programas em linguagem de alto nível para aquela máquina.
Tudo isso porque assembly está associado diretamente à arquitetura da máquina e, assim, você tem acesso a todos os recursos que a máquina possa oferecer.

## Slide 21: Instruções e Pseudoinstruções
Cada máquina possui seu próprio conjunto de instruções e, consequentemente, a sua própria linguagem de montagem. Apesar disso, elas possuem mnemônicos(*) (códigos simbólicos) parecidos e os seus montadores guardam características comuns.
* mnemônicos: Um mnemônico é uma sequência de símbolos utilizada com o intuito de facilitar a memorização de alguma coisa ou fato. Por exemplo, a frase "Minha Velha Traga Meu Jantar, Sopa, Uvas, Nozes e Pão", é geralmente utilizada como um mnemônico quando somos crianças, para facilitar a memorização da sequência dos planetas de nosso sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno e Plutão. Este último, já não mais considerado um planeta.

## Slide 22: Instruções e Pseudoinstruções
As linhas de instrução de um montador têm quatro partes ou campos:
Label (rótulo): campo destinado a possibilitar o uso de representação simbólica para endereços de memória associados a instruções ou variáveis. Começa em geral na coluna 1 da linha, sendo normalmente limitado a 6 ou 8 caracteres.
Instrução: deve conter a abreviatura simbólica do código de operação de uma instrução de máquina (mnemônico) ou um comando para o montador (pseudoinstrução). Em geral, os mnemônicos das instruções dos diversos processadores são semelhantes, de forma que o conhecimento desses para uma máquina qualquer facilita o entendimento daqueles para outra máquina distinta, facilitando seu aprendizado.
Operando(s): serve para especificar de forma simbólica os endereços e operandos usados nas instruções de máquina, tais como constantes, registradores e endereços referenciados por labels.
Comentários: um campo de texto livre que serve para se inserir comentários de esclarecimento sobre o código. Geralmente existe um caractere especial que separa os comentários dos demais elementos da linha, de forma que o montador simplesmente ignora tudo o que vier após este caractere, incluindo ele próprio. Caracteres comumente utilizados são o ponto e vírgula (';') e o hash ou “cerquinha” ('#'), havendo montadores que permitem a você escolher qual caractere será utilizado para indicar comentário.

## Slide 23: Instruções e Pseudoinstruções
Pseudoinstruções, Macro e Montagem Condicional
Em uma linguagem assembly, além das instruções de máquina (em forma simbólica), podemos ter comandos para o próprio montador, conhecidas como pseudoinstruções e diretivas, que servem para facilitar o desenvolvimento do código pelo programador e o trabalho do montador.
Cada montador tem seu próprio conjunto de diretivas, mas todos normalmente comungam de um mesmo conjunto básico.

## Slide 24: Instruções e Pseudoinstruções
Pseudoinstruções, Macro e Montagem Condicional
Seguem alguns exemplos ilustrativos:
SEGMENT e ENDS: Inicia e encerra um segmento de texto (programa) ou de dados;
ALIGN: força a linha seguinte, em geral com dados, a iniciar em um endereço múltiplo do argumento (em bytes). Ex.: se existem 49 bytes já utilizados na memória, 'ALIGN 4' faz com que o próximo byte ocupado seja o de endereço 52, que é o próximo múltiplo de 4.
EQU: serve para dar nome simbólico a uma expressão numérica. Ex.: BASE EQU 1234, faz com que BASE represente o valor 1234. Sempre que o montador encontrar o símbolo “BASE” em seu processo de montagem, ele vai substituí-lo pelo valor '1234'.
DB, DD, DW e DQ: reservam memória para uma ou mais variáveis de 1, 2, 4 ou 8 bytes de tamanho (que podem ser inicializadas ou não);
PROC e ENDP: definem o início e o fim de um procedimento em linguagem de montagem;
MACRO e ENDM: definem o início e o fim de uma macro(instrução).

## Slide 25: Instruções e Pseudoinstruções
Pseudoinstruções, Macro e Montagem Condicional
Seguem alguns exemplos ilustrativos:
PUBLIC: declara que o símbolo definido em um determinado arquivo pode ser visto por códigos contidos em outros arquivos.
EXTERN: declara que o símbolo foi definido em outro arquivo.
INCLUDE: faz com que o montador busque um outro arquivo (texto) e o inclua no arquivo corrente. Observe que essa inclusão é feita antes do processo de montagem.
IF, ELSE e ENDIF: este é um exemplo de uma diretiva para montagem condicional. Permite que uma decisão seja tomada durante o processo da montagem, realizando a montagem de um grupo de instruções ou outro, conforme a decisão tomada. A decisão é normalmente baseada em um teste de valor para um rótulo especificado, previamente definido, como, por exemplo, o tipo da máquina alvo.
COMMENT: define o caractere usado para comentários.
PAGE e END: controlam a paginação da listagem de saída do montador, para fins de impressão.

## Slide 26: Instruções e Pseudoinstruções
Exemplos de Aplicação
A seguir, ilustramos amostras de códigos-fonte para melhor entendimento dos elementos de um código em Assembly e as particularidades dos processadores, em especial considerando a família Intel 80x86 e a CPU-8E.

## Slide 27: Instruções e Pseudoinstruções
Exemplos de Aplicação
Exemplo de código assembly para a família 80x86:

## Slide 28: Instruções e Pseudoinstruções
Exemplos de Aplicação
Exemplo de código assembly para a família 80x86:
Nota: Este código está compatível com o montador NASM (Netwide Assembler), um programa montador freeware para a família 80x86, com suporte às arquiteturas de 16, 32 e 64 bits, que é também multiplataforma. A versão aqui utilizada foi a para o MS-DOS.

## Slide 29: Instruções e Pseudoinstruções
Exemplos de Aplicação
Exemplo de código assembly para a CPU-8E:

## Slide 30: Instruções e Pseudoinstruções
Exemplos de Aplicação
Veja exemplos do uso de pseudoinstruções/diretivas:
MACRO:
Em um programa escrito em linguagem de montagem, como em qualquer outra linguagem, normalmente vamos encontrar a necessidade de repetir um determinado conjunto de instruções ao longo do programa. Normalmente, temos três alternativas para esse problema:
i. repetir o código sempre que necessário, o que é contraproducente; ii. definir um procedimento contendo o conjunto de instruções em questão e realizar uma chamada ao procedimento sempre que necessário, o que vai acarretar uma sobrecarga (overhead) de processamento para a chamada e retorno do procedimento; iii. utilizar macro.

## Slide 31: Instruções e Pseudoinstruções
Exemplos de Aplicação
Veja exemplos do uso de pseudoinstruções/diretivas:
MACRO:
Macro é a uma forma de se atribuir um nome (um rótulo) a um trecho de código escrito em linguagem de montagem.
Após a definição da macro, o programador pode escrever o nome da macro, em vez do bloco de códigos, sempre que necessitar reutilizar aquela sequência, e o montador se encarrega de realizar a substituição.

## Slide 32: Instruções e Pseudoinstruções
Exemplos de Aplicação
Veja exemplos do uso de pseudoinstruções/diretivas:
MACRO:

## Slide 33: Instruções e Pseudoinstruções
Exemplos de Aplicação
Veja exemplos do uso de pseudoinstruções/diretivas:
MACRO:
Na opção sem macro, simplesmente repetimos o código, sempre que necessitarmos, da mesma sequência de instruções.
Com macro, definimos a sequência como uma macro, atribuindo um rótulo (“SWAP”) a ela, e sempre que precisarmos repetir a sequência basta escrever o nome do rótulo no ponto desejado.
O montador cuida de, ainda em nível de texto, substituir o rótulo pela sequência de instruções correspondentes, antes de fazer a montagem.

## Slide 34: Instruções e Pseudoinstruções
Exemplos de Aplicação
Veja exemplos do uso de pseudoinstruções/diretivas:
IF – ELSE - ENDIF:
Como vimos, podemos ter uma família de processadores atendida por um único montador.
Certas instruções de máquina podem ter diferenças se executadas em um dos elementos da família ou outro.

## Slide 35: Instruções e Pseudoinstruções
Exemplos de Aplicação
Veja exemplos do uso de pseudoinstruções/diretivas:
IF – ELSE - ENDIF:
Vamos supor que um o processador X-A da família 'X' só tenha operação de shift de uma posição, a qual só recebe um operando indicando o registrador que sofrerá o deslocamento, enquanto para o processador X-B, da mesma família, aceita um segundo operando, que indica o número de bits a ser deslocado.
Poderíamos, então, ter a seguinte situação para um programa que precisa deslocar o registrador 'R' de 3 posições à esquerda:

## Slide 36: Instruções e Pseudoinstruções
Exemplos de Aplicação
Veja exemplos do uso de pseudoinstruções/diretivas:
IF – ELSE - ENDIF:

## Slide 37: Instruções e Pseudoinstruções
Exemplos de Aplicação
Veja exemplos do uso de pseudoinstruções/diretivas:
IF – ELSE - ENDIF:
Observe que se “Processor” for definido como “X-A”, o primeiro segmento de código será montado, pois esse processador não aceita um parâmetro de contagem para a instrução 'Shift Left' (SHL), e precisamos, então, de um contador auxiliar, no caso um registrador 'C’.
Caso o rótulo “Processor” seja definido de outra forma (supomos que só possa ser o “X-B”), então o segundo segmento de código, bem mais simples, será montado.

## Slide 38: Instruções e Pseudoinstruções
Exemplos de Aplicação
Veja exemplos do uso de pseudoinstruções/diretivas:
IF – ELSE - ENDIF:
Um programa-fonte em linguagem assembly nada mais é que um arquivo-texto no qual cada linha contém ou diretivas para o montador ou instruções para o processador.
Podemos ter linhas “vazias” ou somente com comentários, mas essas são ignoradas pelo montador.

## Slide 39: FIM