## Slide 1: Arquitetura de Computadores Resumo Aula 9 – Formatos de Instruções e Tipos de Dados
Prof. Rubens L. Sant’Anna

## Slide 2: Opcode e Operando(s)
O projeto de uma UCP é centrado no conjunto de instruções de máquina que se deseja que ela execute.
Sendo assim, esse é um dos primeiros elementos a se definir quando do início de um projeto.

## Slide 3: Opcode e Operando(s)
O tamanho e a complexidade do conjunto de instruções são fundamentais para a definição da arquitetura da máquina, determinando suas capacidades.
Daí a importância da compreensão do que é o conjunto de instruções, seus formatos e os tipos de dados (operandos) que é capaz de interpretar e processar diretamente.

## Slide 4: Opcode e Operando(s)
Uma instrução de máquina é um código binário normalmente composto de duas partes, como representado na figura 3.1:
Figura 3.1: Formato geral de uma instrução de máquina.

## Slide 5: Opcode e Operando(s)
O OpCode – ou Código da Operação, define o que será feito, por exemplo, uma soma.
Especificação do(s) Operando(s) – que determina a localização do(s) operando(s), necessários para a operação especificada. A interpretação desse campo vai depender do OpCode da instrução (se é um “inteiro”, um “caractere”, etc.)

## Slide 6: Opcode e Operando(s)
Um operando pode na realidade assumir três papéis:
Operando de origem: é um dos operandos de entrada para a operação. Por exemplo, na realização de uma soma como A = B + C, B e C são operandos de origem.
Operando de destino: indica onde será colocado o resultado da operação. No exemplo acima, o operando A é um operando de destino.
Endereço (da próxima instrução): nesse caso, o operando não indica propriamente um objeto sobre o qual se vai realizar uma operação lógica ou aritmética, mas sim o endereço de uma instrução.

## Slide 7: Opcode e Operando(s)
Como a especificação de um operando corresponde a fornecermos o “endereço” do mesmo, os formatos das instruções são nomeados conforme a “quantidade de endereços” explicitamente contidos na instrução.

## Slide 8: Opcode e Operando(s)
Assim podemos ter, como exemplificado na figura 3.2, instruções de 3, 2, 1 ou zero endereços. É possível se conceber instruções com mais endereços, mas não se encontram nos processadores modernos instruções com mais que 3 endereços especificados.
Figura 3.2: Formatos típicos de uma instrução.

## Slide 9: Opcode e Operando(s)
Na figura, a notação “←” indica uma ação de transferir o conteúdo do que estiver indicado à direita para o que estiver indicado à esquerda. É uma notação usual em sistemas digitais.
O “ ” indica uma operação qualquer entre dois operandos.
No lado direito da figura, temos o que é chamado de representação “simbólica” de uma instrução, no caso, exemplificando uma possível instrução do tipo apresentado à esquerda.

## Slide 10: Opcode e Operando(s)
As instruções de 3 endereços são aquelas que requerem a especificação de um endereço (operando) de destino e dois endereços (operandos) de origem. Usualmente, o primeiro operando é o destino e os outros dois são os operandos de origem, como no exemplo da “soma”.
É um tipo de formato que, por natureza, ocupa muito espaço em memória (são três endereços), embora seja o mais flexível que se pode ter para este tipo de operação, uma vez que podemos explicitamente especificar todos os três operandos normalmente envolvidos – um de destino e dois de origem.

## Slide 11: Opcode e Operando(s)
Podemos reduzir essa necessidade de 3 endereços se assumirmos que um dos operandos tem um “papel duplo”, é tanto uma origem como o destino da operação.
É o caso das instruções de 2 endereços, nas quais o primeiro operando especificado é tanto o destino como uma das origens para a operação. A “leitura por extenso” da operação indicada seria “A = A + B”.

## Slide 12: Opcode e Operando(s)
Podemos ainda reduzir mais os operandos explícitos na instrução, reduzindo o tamanho da mesma, com as instruções de 1 endereço.
Nesse caso, temos um operando implícito, que serve tanto como destino quanto como um dos operandos origem, para a operação.
Usualmente, nessa situação, esse operando default é um registrador especial da UCP, o ACC – Acumulador. A operação exemplificada agora seria lida como ACC = ACC + B.

## Slide 13: Opcode e Operando(s)
Existem ainda os casos em que nenhum operando é explicitado, tanto origem quanto destino ficando implícitos, pelo OpCode e pela arquitetura da máquina.
No exemplo dado, a leitura seria ACC = NOT(ACC), ou seja, seria computado o complemento lógico do conteúdo do Acumulador.

## Slide 14: Opcode e Operando(s)
Um ponto importante de ser reforçado é que, quanto menos endereços, menor a instrução, em termos de espaço ocupado em memória, mais rápida será a leitura da instrução em memória, e mais rápido ela será executada.
Em contrapartida, menos flexibilidade ela exibirá, sendo rígida naquilo que é capaz de realizar.
Por exemplo, a instrução “NOT”, representando complementar o Acumulador, só é capaz de realizar isto mesmo, complementar o Acumulador.
Se a instrução fosse “NOT X”, eventualmente poderíamos substituir o “X” por qualquer endereço de memória ou registrador de dados interno da UCP. Muito mais flexível.

## Slide 15: Classes de Computadores
O tipo de aplicação a que se destina um sistema computacional de certa forma vai estabelecer demandas diferentes em sua arquitetura, influenciando as necessidades colocadas em seu conjunto de instruções.
Sob esse ponto de vista, encontramos três grandes mercados para sistemas computacionais com características bem distintas:
Servidores;
PC – Computador pessoal;
Sistemas embarcados.

## Slide 16: Classes de Computadores
Servidor:
Um servidor é um sistema computacional voltado para prestar um determinado tipo de serviço a um sem número de clientes potenciais.

## Slide 17: Classes de Computadores
Servidor:
O servidor é efetivamente um software que executa a função de prestar o serviço, muito embora, como geralmente os computadores que executam esse software são dedicados a essa função, chamamos à própria máquina de servidor.
Um servidor requer alta disponibilidade (deve estar sempre pronto a atender um cliente), alta confiabilidade (nunca falha), escalabilidade (pode “crescer” ao longo do tempo, adicionando-se mais recursos) e alta capacidade de comunicação.
No requisito desempenho, não necessita de maiores capacidades de cálculo que o trivial, e não requerem também recursos de processamento gráfico (servidores geralmente não dispõem de teclado nem monitor, sendo administrados remotamente).

## Slide 18: Classes de Computadores
Servidor:
Como exemplo de servidores encontramos:
“Servidores Web” – prestam o serviço de oferecer informações multimídia, geralmente focadas em um determinado assunto ou tipo de informação.
“Servidor de Arquivos” – prestam o serviço de armazenamento e recuperação de arquivos de qualquer natureza, que são compartilhados entre diversos usuários.
“Servidor de Banco de Dados” – controla um banco de dados onde se pode armazenar e recuperar informações estruturadas, como, por exemplo, um cadastro de clientes, de produtos, etc.

## Slide 19: Classes de Computadores
Computador Pessoal:
Um PC, não confundir com o “contador de programa”, é um computador de uso geral, como desktops, notebooks e assemelhados.
Constitui o maior mercado de sistemas computacionais em termos comerciais.

## Slide 20: Classes de Computadores
Computador Pessoal:
Equipamentos dessa classe valorizam a relação custo/benefício, tendo desempenho geral médio em todas as suas características.
É voltado para o uso pessoal (um só usuário) mas, com a evolução tecnológica, tem se prestado também para serviços compartilhados.

## Slide 21: Classes de Computadores
Sistemas embarcados:
Um sistema embarcado é um sistema computacional que executa uma ou algumas funções dedicadas, internamente a um outro sistema, computacional ou não.
Exemplos típicos são o uso em eletrodomésticos, veículos, processos industriais, etc.

## Slide 22: Classes de Computadores
Sistemas embarcados:
Em termos numéricos, ou seja, unidades produzidas e vendidas, este é o maior mercado de sistemas computacionais.
Sistema embarcados privilegiam o baixo custo, tamanho reduzido, baixo consumo e os recursos mínimos necessários para a função a que se destinam. Uma vez programados, executarão sempre a mesma função.

## Slide 23: Tipos de Instruções
Considere uma instrução em linguagem de alto nível que poderia ser expressa em uma linguagem como BASIC ou FORTRAN. Por exemplo:
X = X + Y

## Slide 24: Tipos de Instruções
Essa instrução orienta o computador a somar o valor armazenado em Y ao valor armazenado em X, colocando o resultado em X.
Como isso poderia ser feito com instruções de máquina? Vamos supor que as variáveis X e Y correspondam aos locais 513 e 514.

## Slide 25: Tipos de Instruções
Se considerarmos um conjunto simples de instruções de máquina, essa operação poderia ser feita com três instruções:
1. Carregue um registrador com o conteúdo do local de memória 513.
2. Some o conteúdo do local de memória 514 ao registrador.
3. Armazene o conteúdo do registrador no local de memória 513.

## Slide 26: Tipos de Instruções
Como podemos ver, uma única instrução em BASIC pode exigir três instruções de máquina. Isso é típico do relacionamento entre uma linguagem de alto nível e uma linguagem de máquina.
Uma linguagem de alto nível expressa operações em uma forma algébrica concisa, usando variáveis.
Uma linguagem de máquina expressa operações em uma forma básica envolvendo a movimentação de dados para os registradores.

## Slide 27: Tipos de Instruções
Dessa maneira, o conjunto de instruções de máquina precisa ser suficiente para expressar qualquer uma das instruções de uma linguagem de alto nível. Com isso em mente, podemos categorizar os tipos de instrução da seguinte forma:
Processamento de dados: instruções aritméticas e lógicas.
Armazenamento de dados: movimentação de dados para dentro ou fora do registrador e/ou locais de memória.
Movimentação de dados: instruções de E/S.
Controle: instruções de teste e desvio.

## Slide 28: Tipos de Dados
Você viu nas aulas anteriores que um computador é um sistema de processamento de dados.
Pois, então, dado é um nome genérico para qualquer coisa que o processador possa processar, transformar através das operações definidas em seu conjunto de instruções.

## Slide 29: Tipos de Dados
Esses dados vão se traduzir nos operandos, que vimos anteriormente.
Dependendo da capacidade da UCP, diversos tipos de dados podem ser reconhecidos para processamento. Alguns tipos comuns de dados, que a maioria dos processadores de uso geral reconhecem, como, por exemplo, um processador da linha Intel, são os seguintes:
Geral – conteúdo binário arbitrário;
Inteiro – valor inteiro;
Ordinal – inteiro sem sinal;
BCD – um dígito BCD (Binary-Coded-Decimal ou Decimal Codificado em Binário) (http://en.wikipedia.org/wiki/Binary-coded_decimal);
BCD Empacotado (Packed BCD);
Ponteiro;
Cadeia de Bits;
Cadeia de bytes (string);
Ponto Flutuante.

## Slide 30: FIM