## Slide 1: Arquitetura de Computadores Resumo Aula 13 – Fundamentos de microcontroladores
Prof. Rubens L. Sant’Anna

## Slide 2: Objetivos de aprendizagem
Caracterizar microcontroladores e microprocessadores.
Identificar famílias de microcontroladores.
Analisar aplicações de microcontroladores.

## Slide 3: Introdução
A eletrônica digital permitiu maiores flexibilidade e eficiência às técnicas de automação, controle e processamento.
Surgem, com isso, os microprocessadores, de operação programável e baixo consumo, os quais evoluem, tornando-se cada vez mais rápidos e poderosos.

## Slide 4: Introdução
Ao mesmo tempo, são disponibilizados dispositivos de menor capacidade, mas integrados a um conjunto de outros que permitem menor complexidade de desenvolvimento: os microcontroladores.
Estes possuem um processador integrado, mas também memórias, temporizadores, circuitos de oscilação e outros tantos comuns a uma vasta gama de projetos, mas que teriam de ser inseridos e controlados diretamente pelo programador caso fosse utilizado um microprocessador diretamente.

## Slide 5: Introdução
Os microcontroladores são classificados em famílias, associando componentes com características comuns, o que facilita o aprendizado do desenvolvedor e a escolha do dispositivo.
As aplicações são muitas e, a cada nova geração de microcontroladores, a taxa de processamento e os módulos dedicados integrados ao dispositivo aumentam, permitindo o desenvolvimento de equipamentos mais eficientes e de menor custo.

## Slide 6: Características de microcontroladores e microprocessadores
Como vimos em nossas aulas das unidades 1 e 2, o microprocessador, no entanto, requer o auxílio de outros componentes para armazenar dados temporários e seu próprio código, controlar o fluxo de dados nos barramentos, produzir o clock de operação que ditará o ritmo de funcionamento das instruções e outros componentes mais específicos.
Assim, para que um microprocessador possa operar normalmente, é necessária a presença de outros componentes atuando em conjunto.

## Slide 7: Características de microcontroladores e microprocessadores
Já um microcontrolador costuma ter menor poder de processamento, compensado pela disponibilidade integrada de elementos que o permitam funcionar sem a adição, em muitos casos, de outros componentes.
A estrutura do microcontrolador contém:
memória volátil para manipular e armazenar dados em tempo de processamento;
memória não volátil para receber as instruções do programador e permitir que o microcontrolador, uma vez programado, tenha o código à sua disposição a qualquer momento;

## Slide 8: Características de microcontroladores e microprocessadores
A estrutura do microcontrolador contém (continuação):
gerador de clock interno (ainda que muitas versões permitam o uso de cristais externos para obter maior estabilidade ou níveis de frequência diferentes dos disponibilizados);
uma série de elementos que facilitam a integração do microcontrolador com outros componentes, seja para comunicação, tratamento de sinal analógico, geração de sinal, entre outros.

## Slide 9: Características de microcontroladores e microprocessadores
Então como definição:
O microcontrolador pode ser compreendido como um computador simples, enquanto o microprocessador é apenas uma parte desse computador, essencial a todos eles, mas insuficiente para operar sozinho.

## Slide 10: Famílias de microcontroladores
A quantidade de modelos diferentes desenvolvidos foi tão grande que os microcontroladores passaram a ser classificados em famílias.
Assim, é possível compreender, pelo menos parcialmente, a estrutura de um microcontrolador, sua capacidade e seu modo de operação simplesmente sabendo a que família ele pertence.

## Slide 11: Famílias de microcontroladores
Famílias de microprocessadores famosos incluem:
ARM,
AVR,
PIC,
dsPIC e outros.
Dentro dessas, há subdivisões em famílias menores e uma ampla quantidade de modelos para uma delas.

## Slide 12: Famílias de microcontroladores
O PIC é um dos mais difundidos:
possui vasta documentação e referências bibliográficas;
apresenta ambientes de programação simples e estrutura de operação/ construção padronizada, que facilita a migração do código para outros modelos dentro da mesma família;
atende a mercados de entrada e de baixo custo com grande poder de processamento

## Slide 13: Famílias de microcontroladores
Os microcontroladores PIC utilizam arquitetura Harvard, que separa a memória de programa em que constam as instruções programadas da memória de dados, que armazena os valores utilizados por periféricos, registradores e variáveis.
As instruções apresentam formato padronizado com um código de operação (OPCODE) seguido de bits de configuração/modificação, quando existirem, e, por último, valores literais ou endereços de memória/registrador.

## Slide 14: Famílias de microcontroladores
Atualmente, a Microchip, fabricante dos microcontroladores PIC, disponibiliza microcontroladores em estruturas de 8, 16 e 32 bits.
Dentro dessa estrutura, destacam-se as famílias:
PIC10,
PIC12 e PIC16;
PIC18,
PIC24 e dsPIC (na maioria de 16 bits); e PIC32 (MICROCHIP, 2019a).

## Slide 15: Aplicações de microcontroladores
A grande vantagem de se ter um pequeno computador com acesso a suas funções e estruturas mais básicas é a possibilidade de se criar um produto ou uma solução de baixo custo, que podem ser produzidos em larga escala e facilmente embarcados.

## Slide 16: Aplicações de microcontroladores
Em um microcontrolador também é possível implementar pequenos sistemas operacionais e desenvolver soluções mais genéricas que se utilizem do sistema operacional existente para reduzir a complexidade de programação, garantindo, mesmo assim, seu funcionamento.
O mais comum, no entanto, é programar os microcontroladores para finalidades específicas. Nesse caso, cada movimentação de dados e o próprio controle dos periféricos serão de responsabilidade do programador.

## Slide 17: Aplicações de microcontroladores
Mas de que forma um microcontrolador pode ser programado?

## Slide 18: Aplicações de microcontroladores
No datasheet dos microcontroladores PIC, sempre se faz presente a tabela com instruções disponíveis.
Nela, você encontra o nome dado à função e como ele pode ser expresso no ambiente de desenvolvimento fornecido pelo fabricante, mas também de que forma o ambiente de desenvolvimento traduzirá a palavra utilizada pelo programador para uma sequência binária a ser gravada na memória do microcontrolador.

## Slide 19: Aplicações de microcontroladores
Esse processo é conhecido por compilação e busca traduzir a linguagem de programação utilizada pelo usuário para a compreendida pela máquina.
Ele ainda pode passar por vários níveis, mas, em última instância, quando se está programando um microcontrolador diretamente, o resultado será sempre uma sequência de 0 s e 1 s, adequadamente posicionados na memória do microcontrolador pelo compilador, para que o componente opere da maneira ordenada.

## Slide 20: Aplicações de microcontroladores
O que estiver redigido, desde que utilizando termos e sintaxe adequados para aquele compilador, será traduzido para linguagem de máquina e gravado por meio de uma comunicação entre sua máquina e um equipamento de gravação, normalmente conectado pela USB do computador utilizado pelo programador e ligado nos pinos detalhados no datasheet do microcontrolador como pinos de programação (Figura do próximo slide).

## Slide 21: Aplicações de microcontroladores

## Slide 22: Aplicações de microcontroladores
No Quadro 1, a seguir, constam alguns exemplos de instruções existentes no PIC16F877A, com a forma de escrita mnemônica, seguidos de modificações do comando, como endereços de memória/registradores envolvidos, posição binária da operação ou configuração do comando, além do equivalente binário que será gerado após a tradução do compilador.

## Slide 23: Aplicações de microcontroladores

## Slide 24: Aplicações de microcontroladores
Ao concluir a programação, o usuário pode ordenar a gravação do código no microcontrolador.
Nesse momento, o ambiente de desenvolvimento ordena que um segundo programa execute a compilação desse código, que consiste em avaliar se a sintaxe está correta e traduzir a sequência de mnemônicos e demais dados para a sequência binária a ser gravada na memória de programa do microcontrolador.
Essa linguagem direta, que traduz um mnemônico diretamente para a sequência binária, é normalmente conhecida por linguagem de máquina.

## Slide 25: FIM